## Slide 1: 數據分析與實驗誤差 Data Analysis and Experimental Uncertainty
2017年秋 實驗物理

## Slide 2: Outline
誤差的種類(Types of Uncertainty)
統計誤差分析方法(Analysis random uncertainty)
如何標示數據(Stating Results with Uncertainty)
如何分析數據(Comparing Quantities with Uncertainty)
有效位數(Signiﬁcant Digits)
誤差傳遞(Propagation of Uncertainty)
作圖
參考資料

## Slide 3: 誤差的種類(Types of Uncertainty)
系統誤差(Systematic Uncertainty) V.S. 統計誤差(Random Uncertainty)
🌡尺上的刻度有偏差 🌡每次測量的點不一樣
🌡量測的鐘走的比較快 🌡每次按碼錶開始跟結束的時間不同
🌡彈簧的彈性係數因為溫度而改變 🌡電子儀器有的thermal effect造成數值
fluctuate
✅準確(Accurate)的實驗擁有很低的系統誤差 ;精確(Precise)的實驗則擁有很低的統計誤差
✅統計誤差比系統誤差好分析及處理
✅不要搞錯誤差(Uncertainty)和你實驗上純粹的失誤像：打錯公式、弄錯單位

## Slide 4: 統計誤差分析方法(Analysis random uncertainty)
⚖平均數(Mean)
⚖標準差(Standard Deviation)
⚖平均標準差(Standard Deviation of the Mean)

## Slide 5: 如何標示數據(Stating Results with Uncertainty)
📡用平均標準差 (Standard Deviation of the Mean) 單位為x
EX: 9.20.3g / (9.20.3)  kg
📡用百分比誤差 (percent/fractional Uncertainty) 無單位
EX: The mass of the object is 9.2 grams with an uncertainty of 3%

## Slide 6: 如何分析數據(Comparing Quantities with Uncertainty)
x
x
y
y
x
x
y
y
在實驗誤差的合理範圍內(Agree within the experimental uncertainty)
不符合(Not Agree)
--> 可能有其他統計誤差，又或是系統誤差讓實驗失去準確(Accurate)
🔭如果是不符合(Not Agree)的情況，你可以說系統誤差主導了實驗誤差
🔭實驗者如果忽略實驗中的一些物理時，系統誤差就會進入實驗

## Slide 7: 另一種分析數據的方式(不計算誤差)
Percentage disagreement
如果小於~%，即說在實驗誤差的合理範圍內(Agree within the experimental uncertainty)

## Slide 8: 有效位數(Signiﬁcant Digits)
=9.52 0.14
儀器準確位數
Rules:
✅ 兩位，如果第一位是1，在留兩位
=0.14g (⭕)
=0.3g (⭕)
=0.34g (❌)
✅如果<0.01，以0.01計
✅如果>x，沒有有效的位數，只能以upper/lower bound表示
✅位數要一樣

## Slide 9: 誤差傳遞(Propagation of Uncertainty)

## Slide 10: 作圖
errorbar(x,y,err)
cftool(xdata,ydata)

## Slide 11: 參考資料
Notes on Data Analysis and Experimental Uncertainty, Prepared by David B. Pengra, University of Washington, and L. Thomas Dillman, Ohio Wesleyan University